## Slide 1
Schuimblusvoertuigen en Waterwagens

## Slide 2: Documenten
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 7
Bijlagen

## Slide 3: Omvang en beschrijving
Aantal en inzet
Beschrijving
Schuimblussing bij een plasbrand van een brandbare vloeistof van ca 1500 m2
Afdekken van een plas van een brandbare en/of gevaarlijke vloeistof met schuim
Inzetbaar als watertankwagen langs A en N wegen en in gebieden met tekort aan bluswater
Inzetbaar bij brandbestrijding voor een grootschalige defensieve buitenaanval door middel van de blusmonitor(en)
Natuurbrandinzet (fire defender).

## Slide 4: Minimum eisen
minimum PvE betreffen:
Veiligheid;
Bedienen blussysteem;
Draaicirkel;
Lengte.
Aandrijving, bestaande uit twee aspecten te weten:
Aantal aangedreven assen;
Aanwezigheid van sperfunctie in de aandrijflijn.
zowel de SB’s als de WT PvE, Bijlage 1.

## Slide 5: Minimum eisen
Chassis
Opbouw
Bediengemak
Toegankelijkheid voertuigen
Afwerkniveau
Onderhoud en exploitatie (15 jaar)

## Slide 6: Uitgangspunten
Waaraan dienen de de voertuigen te voldoen:
De watertank moet een inhoud hebben van minimaal 14000 liter.
Voor de SB geldt een SVM tankinhoud van 1000 liter
De SB moet voorzien zijn van een slanghaspel van 40 M voor het opbrengen van SVM.
De capaciteit van de pomp is minimaal 4000 liter/10 bar per minuut.
De SB is in staat om een plas van 1500m2 met schuim af te dekken (Inzetdiepte 40M)
De SB is voorzien van zowel een bumper als dakmonitor (dakmonitor achter op het voertuig) Capaciteit vergelijkbaar met SB Emmen. De dak en bumpermonitor moeten gelijktijdig gebruikt kunnen worden.
De SB is ook voor natuurbrandbestrijding inzetbaar volgens het Drentse model (wildfire defender)
Voor wat betreft de SVM bijmenging: Deze dient elektrisch (of vergelijkbaar d.m.v. brandstof) te worden uitgevoerd, om uiteindelijk een goed werkend systeem te krijgen i.v.m. het toepassen van fluorvrij SVM.
Maximale hoogte van beide voertuigen is 3.60 M
De voertuigen moeten worden voorzien van een camera systeem inclusief achteruitrij camera.
Open begroting

## Slide 7: Planning

## Slide 8: Gunning
Bouw en onderhoud
Oplevering
Inrichtingstekening (informatief)
Onderhoud en exploitatie
Praktijktest schuimblussysteem
Bediengemak
Opgebrachte schuim
schoonmaak

## Slide 9: Programma van eisen
Bijlage 1, minimale beschrijving.
De lagedrukpomp is voorzien van 6 uitgangen, de verdeling is:
linkerzijde:
o 2x uitgang Storzkoppeling nok 81, minimaal debiet 2000 l/min bij 10 bar
o 1x uitgang Storzkoppeling nok 52, minimaal debiet is 400 l/min bij 10 bar
rechterzijde:
o 2x uitgang Storzkoppeling nok 81, minimaal debiet 2000 l/min bij 10 bar
o 1x uitgang Storzkoppeling nok 52, minimaal debiet is 400 l/min bij 10 bar

## Slide 10: Overname tegen boekwaarde
Inruil schuimblusvoertuig
160.000,--