## Slide 1: Marktconsultatie Maakbaar ombouw- en bereikbaarheidsplan
Renovatie bediening, besturing en bewaking van de Spijkenisserbrug
Nicolette Leeflang
Omgevingsmanager Cluster B-Bruggen
09 april 2021
bedrijfsvertrouwelijk
Let op: Pas zelf het vertrouwelijkheidsniveau aan. Zie voor uitleg deze intranetpagina

## Slide 2
Spijkenisserbrug

## Slide 3: Locatie Spijkenisserbrug

## Slide 4: Aanwezigen
Aanwezige relaties:
Persoon | Functie | Marktpartij
Persoon | Functie
Guus Holtring | Projectmanager
Joost Weeda | Contractmanager
Nicolette Leeflang | Omgevingsmanager
Dirk van Driel | Technisch manager
Martin de Lange | IV manager
Marijke van der Wal-Peters | Inkoopadviseur
Wiebe Mulder | Adviseur verkeer
Guus Brinkhof | Adviseur omgeving
Marco Mulder | Adviseur V&V (Arup)
Nienke Strikwerda | Adviseur V&V (Arup)

## Slide 5
Uitvraag Onderzoek
1. Onderzoek opdelen technische installatie
Scenario’s
2. Onderzoek bereikbaarheids-plan
23 februari 21
Bezoek Spijkenisserbrug
februari
maart
april
mei
juni
maart 21
Scenario sessies door
team B-Bruggen
16 april 21
1. Interne Expert Sessie RWS
Eind april 21
1. Markt consultatie
februari 21
Inventariseren activiteiten voor realisatie
februari 21
Draaiboek kabel vervanging
Medio april 21
Verwerken review commentaar
Begin mei 21
Verwerken review commentaar
Medio mei 21
1. Kostenraming
3. Ombouw Scenario’s
medio april 21
OG-ON overleg
Afstemming beleid
Medio mei 21
1. Afstemming bestuurlijke omgeving bereikbaarheid
Proces scenario uitwerking Spijkenisserbrug
4. Ombouw- en bereikbaarheidsplan
verkeersanalyse -> knelpuntenanalyse -> bereikbaarheidsplan
31 mrt 21
Omgevingssessie bereikbaarheid
9 april 21
Bestuurlijke afstemming 1
mei 21
Bestuurlijke afstemming 2
Feb/mrt 21
Knelpunten analyse en bereikbaarheidsplan

## Slide 6: Programma Marktconsultatie Spijkenisserbrug

## Slide 7: Programma Marktconsultatie Spijkenissebrug
13.00 Welkomstwoord/Inleiding/Procedure van marktconsultatie toelichting
13.10 Voorstellen RWS en partijen
13.25 Toelichting project
13.30 Toelichting technische scope en ombouw
13.45 Toelichting Hinderverwachtingen en bereikbaarheidsscenario’s
14.00 Toelichting Break-outrooms en scenario’s
14.05 1e ronde break-outrooms (2 scenario’s, 2 rooms naast elkaar)
15.00 Pauze
15.10 Plenair terugkoppeling per groep 10 min
15.30 2e ronde break-outrooms (samenstelling groep blijft gelijk, ander scenario, 2 rooms naast elkaar)
16.25 Plenair terugkoppeling per groep 10 min
16.45 Afronding en vervolgafspraken
17.00 Einde

## Slide 8: Doel van de Marktconsultatie
Toetsen van maakbaarheid van het ombouwplan vanuit geschetste hinderscenario’s en met realisatie in 2024 gereed.
Welke kansen en/of uitdagingen ziet de markt?

## Slide 9: Uitgangspunten
We toetsen de maakbaarheid van het ombouwplan zoals voorgelegd. We gaan geen nieuw ombouwplan met elkaar uitdenken;
We willen wel opzoek naar (efficiëntie) verbeteringen in fasering, in werkzaamheden en hinderverwachting;
We focussen ons op de drie fasen waarin we de meeste hinder en/of stremming verwachten;
Eindresultaat is het kunnen trekken van de conclusie of we op hoofdlijnen een maakbaar ombouwplan hebben uitgedacht realiseerbaar binnen gestelde realisatietermijn 2024 gereed.

## Slide 10: 13.00 Welkomstwoord/Inleiding/Procedure van marktconsultatie toelichting 13.10 Voorstellen RWS en partijen 13.25 Toelichting projecten cluster B-Bruggen 13.30 Toelichting technische scope en ombouw 13.45 Toelichting Hinderverwachtingen en bereikbaarheidsscenario’s 14.00 Toelichting Break-outrooms en scenario’s 14.05 1e ronde break-outrooms (2 scenario’s, 2 rooms naast elkaar) 15.00 Pauze 15.10 Plenair terugkoppeling per groep 10 min 15.30 2e ronde break-outrooms (samenstelling groep blijft gelijk, ander scenario, 2 rooms naast elkaar) 16.25 Plenair terugkoppeling per groep 10 min 16.45 Afronding en vervolgafspraken 17.00 Einde

## Slide 11: Aanwezigen
Aanwezige relaties:
Persoon | Functie | Marktpartij
Persoon | Functie
Guus Holtring | Projectmanager
Joost Weeda | Contractmanager
Nicolette Leeflang | Omgevingsmanager
Dirk van Driel | Technisch manager
Martin de Lange | IV manager
Marijke van der Wal-Peters | Inkoopadviseur
Wiebe Mulder | Adviseur verkeer
Guus Brinkhof | Adviseur omgeving
Marco Mulder | Adviseur V&V (Arup)
Nienke Strikwerda | Adviseur V&V (Arup)

## Slide 12: 13.00 Welkomstwoord/Inleiding/Procedure van marktconsultatie toelichting 13.10 Voorstellen RWS en partijen 13.25 Toelichting projecten cluster B-Bruggen 13.30 Toelichting technische scope en ombouw 13.45 Toelichting Hinderverwachtingen en bereikbaarheidsscenario’s 14.00 Toelichting Break-outrooms en scenario’s 14.05 1e ronde break-outrooms (2 scenario’s, 2 rooms naast elkaar) 15.00 Pauze 15.10 Plenair terugkoppeling per groep 10 min 15.30 2e ronde break-outrooms (samenstelling groep blijft gelijk, ander scenario, 2 rooms naast elkaar) 16.25 Plenair terugkoppeling per groep 10 min 16.45 Afronding en vervolgafspraken 17.00 Einde

## Slide 13: Drie bruggen in 1 cluster

## Slide 14: 13.00 Welkomstwoord/Inleiding/Procedure van marktconsultatie toelichting 13.10 Voorstellen RWS en partijen 13.25 Toelichting projecten cluster B-Bruggen 13.30 Toelichting technische scope en ombouw 13.45 Toelichting Hinderverwachtingen en bereikbaarheidsscenario’s 14.00 Toelichting Break-outrooms en scenario’s 14.05 1e ronde break-outrooms (2 scenario’s, 2 rooms naast elkaar) 15.00 Pauze 15.10 Plenair terugkoppeling per groep 10 min 15.30 2e ronde break-outrooms (samenstelling groep blijft gelijk, ander scenario, 2 rooms naast elkaar) 16.25 Plenair terugkoppeling per groep 10 min 16.45 Afronding en vervolgafspraken 17.00 Einde

## Slide 15: De renovatie
Scope en gefaseerde aanpak
Dirk van Driel
Technisch manager Cluster B-Bruggen

## Slide 16
Spijkenisserbrug: Scope van renovatie [dit moment]
Scope van het werk [Bediening besturing en beveiliging]
Hoog- en Laagspanningsinstallatie met zinker
Bedieningsinstallatie
Deel systemen (LFV’s):
  Beweegbare brug besturing incl. motoren
  Afsluitbomen
  Scheepvaartseinen
  Landverkeersseinen
  CCTV – Audio
  Verlichting
  Grendelinstallatie
  Hijs- en Hefkabels
GEEN Scope van het werk [Mechanisch en constructief]
Bewegingswerk
Staalconstructies
Brugpijlers
Aanbruggen

## Slide 17
Spijkenisserbrug: Scope van renovatie (weergave wegbeeld)

## Slide 18
T.I.
OOST
WEST
Pijler 4
Pijler 3
Pijler 2
T.I.
Machineruimtes
Technische installatie huidige
Technische installatie toekomstig
Waarom kan deze aanpak?
Twee grote lege kelderruimtes
  Kelder niveau -3 van pijler 2 en pijler 4
  Parallel aan de huidige besturing opbouwen van de nieuwe installaties
Twee hefdelen
  Splitsen van huidige besturing in twee delen
  Renovatie per hefdeel uitvoeren
Spijkenisserbrug: Gefaseerde aanpak

## Slide 19
3 maanden
1 week
3 maanden
3 weken
2 maanden
2 weken
Besturing op 3B (OOST)
Besturing op bestaand (WEST)
Besturing op 3B
(Oost-West)
Energievoorziening (WEST + LFV)
Energievoorziening (OOST+LFV)
Energievoorziening
(Oost+West)
In gebruik namen
FASE 1 Voorbereidingen
Fase 3 Oostelijk hefdeel uit bedrijf
Fase 5 Westelijk hefdeel uit bedrijf
FASE 2
FASE 4
FASE 6
Besturing naar klassiek (WEST)
Energie voorziening (WEST)
Spijkenisserbrug: Ombouwplan in fasen per hefdeel [LET OP: op basis van huidige inschatting]
Besturing op 3B
(Oost-West)
Energievoorziening
(Oost+West)
Besturing naar 3B (OOST)
Energievoorziening (OOST/west+LFV)
Besturing naar 3B voorbereidingen
Energievoorziening voorbereidingen
Opdelen hefdelen
OOST X
WEST ->
Omklap hefdelen
OOST -> 3BB
WEST X
Integratie hefdelen OOST / WEST -> 3BB
Westelijk hefdeel blijft op oude besturing in bedrijf
Oostelijk hefdeel op nieuwe besturing in bedrijf
Hebben wij de aanpak vertaald in logische fasen en volgorde van werkzaamheden?

## Slide 20
Spijkenisserbrug: Parallel opbouw ASB
In de eerste fase zoveel mogelijk voorbereiden en vervangen wat kan
Fase 1: Plaatsen van nieuwe afsluitbomen op bestaande installatie
  ASB wisselstrook (aansturing via Wisselstrook installatie)
  ASB Brug (aansturing via Brug-Wisselstrook installatie)
  Nodige IBS en testen
Fase 4: Besturing ASB overzetten op de 3B inst.
  ASB Brug (omzetten naar 3B-wisselstrook)
  Nodige testen

## Slide 21
3 maanden
1 week
3 maanden
3 weken
2 maanden
2 weken
In gebruik namen
FASE 1
Fase 3
HS – LS voorbereidingen
Nieuwe Technische ruimte
Inrichten van technische ruimte
Bekabeling trekken
Inkooppunt / Zinkers en boringen
Fase 5
Westelijke hef Ombouw
SAT testen systeem
Integratie van LFV met 3B (Stub)
Oostelijke hef ombouwen
Verlichting brug
Landverkeersseinen
Communicatie
Hijs en hefkabels – Grendelinst.
Westelijke hef Ombouwen
Besturingen
Hijs en hefkabels – Grendelinst.
Ombouw bestaande installaties
Pompinstallatie kelder
3B bouwblokken opbouwen - FAT
ORBB installeren
ASB
Parallel opbouwen en testen
CCTV
Verlichting
Audio
Intercom
Transmissie systeem
FASE 2
Opsplitsen van beide Hefdelen
Loskoppelen Oostelijk hef
SAT test W-hef bestaand
SIT testen techniek en Operatie
FASE 4
FASE 6
SIT – O/W-heffen
SIT Techniek
SIT Operatie
Ombouwen
Installaties overzetten
SAT testen
SIT O-hef met 3BB
SIT Techniek
SIT Operatie
Ombouwen
O-W integreren
SAT testen
Spijkenisserbrug: Ombouwplan fase 2 [LET OP: op basis van huidige inschatting over 24u]
Stremming activiteiten in Fase 1:

## Slide 22
3 maanden
1 week
3 maanden
3 weken
2 maanden
2 weken
In gebruik namen
FASE 1
Fase 3
HS – LS voorbereidingen
Nieuwe Technische ruimte
Inrichten van technische ruimte
Bekabeling trekken
Inkooppunt / Zinkers en boringen
Fase 5
Westelijke hef Ombouw
SAT testen systeem
Integratie van LFV met 3B (Stub)
Oostelijke hef ombouwen
Verlichting brug
Landverkeersseinen
Communicatie
Hijs en hefkabels – Grendelinst.
Westelijke hef Ombouwen
Besturingen
Hijs en hefkabels – Grendelinst.
Ombouw bestaande installaties
Pompinstallatie kelder
3B bouwblokken opbouwen - FAT
ORBB installeren
ASB
Parallel opbouwen en testen
CCTV
Verlichting
Audio
Intercom
Transmissie systeem
FASE 2
Opsplitsen van beide Hefdelen
Loskoppelen Oostelijk hef
SAT test W-hef bestaand
SIT testen techniek en Operatie
FASE 4
FASE 6
SIT – O/W-heffen
SIT Techniek
SIT Operatie
Ombouwen
Installaties overzetten
SAT testen
SIT O-hef met 3BB
SIT Techniek
SIT Operatie
Ombouwen
O-W integreren
SAT testen
Spijkenisserbrug: Ombouwplan fase 2 [LET OP: op basis van huidige inschatting over 24u]
Geplande activiteiten in Fase 2:

## Slide 23
3 maanden
1 week
3 maanden
3 weken
2 maanden
2 weken
In gebruik namen
FASE 1
Fase 3
HS – LS voorbereidingen
Nieuwe Technische ruimte
Inrichten van technische ruimte
Bekabeling trekken
Inkooppunt / Zinkers en boringen
Fase 5
Westelijke hef Ombouw
SAT testen systeem
Integratie van LFV met 3B (Stub)
Oostelijke hef ombouwen
Verlichting brug
Landverkeersseinen
Communicatie
Hijs en hefkabels – Grendelinst.
Westelijke hef Ombouwen
Besturingen
Hijs en hefkabels – Grendelinst.
Ombouw bestaande installaties
Pompinstallatie kelder
3B bouwblokken opbouwen
ORBB installeren
Parallel opbouwen en testen
CCTV
Verlichting
Audio
Intercom
Transmissie systeem
FASE 2
Opsplitsen van beide Hefdelen
Loskoppelen Oostelijk hef
SAT test W-hef bestaand
SIT testen techniek en Operatie
FASE 4
FASE 6
SIT – O/W-heffen
SIT Techniek
SIT Operatie
Ombouwen
Afsluitbomen
SAT testen
SIT O-hef met 3BB
SIT Techniek
SIT Operatie
Ombouwen
O-W integreren
SAT testen
Spijkenisserbrug: Ombouwplan fase 4 [LET OP: op basis van huidige inschatting]
Geplande activiteiten in Fase 4:

## Slide 24
3 maanden
1 week
3 maanden
3 weken
2 maanden
2 weken
In gebruik namen
FASE 1
Fase 3
HS – LS voorbereidingen
Nieuwe Technische ruimte
Inrichten van technische ruimte
Bekabeling trekken
Inkooppunt / Zinkers en boringen
Fase 5
Westelijke hef Ombouw
SAT testen systeem
Integratie van LFV met 3B (Stub)
Oostelijke hef ombouwen
Verlichting brug
Landverkeersseinen
Communicatie
Hijs en hefkabels – Grendelinst.
Westelijke hef Ombouwen
Besturingen
Hijs en hefkabels – Grendelinst.
Ombouw bestaande installaties
Pompinstallatie kelder
3B bouwblokken opbouwen
ORBB installeren
Parallel opbouwen en testen
CCTV
Verlichting
Audio
Intercom
Transmissie systeem
FASE 2
Opsplitsen van beide Hefdelen
Loskoppelen Oostelijk hef
SAT test W-hef bestaand
SIT testen techniek en Operatie
FASE 4
FASE 6
SIT – O/W-heffen
SIT Techniek
SIT Operatie
Ombouwen
Afsluitbomen
SAT testen
SIT O-hef met 3BB
SIT Techniek
SIT Operatie
Ombouwen
O-W integreren
SAT testen
Spijkenisserbrug: Ombouwplan fase 6 [LET OP: op basis van huidige inschatting]
Geplande activiteiten in Fase 6:

## Slide 25: Interne analyse ombouwplan
Algemeen:
Goed doordacht (concept) ombouwplan
Belangrijke aanvullende tips:
Plan maximaal één ombouw per fase;
Zorg dat je altijd een reserve venster hebt voor werkzaamheden;
Plan ruimte tussen fasen (reserve vensters) , zodat je die kunt gebruiken om uit te denken wat er fout ging en hoe dit op te lossen, indien de ombouw in een fase mislukt;
Zoveel mogelijk testen vooraf een fase. Dry-runs/IVAT voor daadwerkelijk omzetten;
Laat één systeem de baas zijn. Vermijd zoveel mogelijk hybride systemen (2 besturingssystemen naast elkaar);
De nautische complexiteit van de vaarweg is maatgevend;
Fase 4 opdelen, aangezien het meerdere ombouwen betreft;
Fase 4 is de meest cruciale fase;
Richt een crashteam in met besluitvormingsbevoegdheid.

## Slide 26: 13.00 Welkomstwoord/Inleiding/Procedure van marktconsultatie toelichting 13.10 Voorstellen RWS en partijen 13.25 Toelichting projecten cluster B-Bruggen 13.30 Toelichting technische scope en ombouw 13.45 Toelichting Hinderverwachtingen en bereikbaarheidsscenario’s 14.00 Toelichting Break-outrooms en scenario’s 14.05 1e ronde break-outrooms (2 scenario’s, 2 rooms naast elkaar) 15.00 Pauze 15.10 Plenair terugkoppeling per groep 10 min 15.30 2e ronde break-outrooms (samenstelling groep blijft gelijk, ander scenario, 2 rooms naast elkaar) 16.25 Plenair terugkoppeling per groep 10 min 16.45 Afronding en vervolgafspraken 17.00 Einde

## Slide 27: Hinderverwachting
Weg en vaarweg
Nicolette Leeflang
Omgevingsmanager

## Slide 28: (Verkeers)feiten Spijkenisserbrug
Brug wordt veel gebruikt door scholieren (fiets) en hulpdiensten
Relatief veel lokaal verkeer
De weg/brug is één van de drie ontsluitingen van het eiland Voorne Putten
Invloed getijdenwerking en sterke stroming (relevant voor diepte)
Geen wachtplaatsen aanwezig voor scheepvaart (dus geen buffer)
Veel brugdraaiingen voor hoge (zee)scheepvaart (20x per dag)
Geen omvaarroute voor Zeevaart (80%)
Wisselstrook voor autoverkeer (3 rijbanen).
Doorvaarthoogte brug gesloten 12,50 meter + NAP
Twee beweegbare brugdelen (hefdelen)
Spijkenisserbrug verbindt Spijkenisse met de A15 en Hoogvliet
Als Spijkenisserbrug dicht is, rijdt verkeer vrijwel volledig om via de Hartelbrug

## Slide 29: Uitgangspunten bereikbaarheid tijdens renovatie
Veiligheid is randvoorwaarde (arbo- en machineveiligheid in het bijzonder)
Verschillende perioden stremming voor weg- en/of vaarwegverkeer
Verschillende perioden hinder voor weg- en/of vaarwegverkeer
Bereikbaarheidsmaatregelen kosteneffectief

## Slide 30
Kruising | Impact | Omschrijving
Wegverkeer | Hinder | Beperkt aantal rijbanen zijn beschikbaar voor wegverkeer (2 of 1) en of langzaam verkeer
 | Stremming | Geen wegverkeermogelijk gedurende de werkzaamheden
Scheepvaart | Hinder | Eén doorvaart beschikbaar voor brugopeningen, andere doorvaart gestremd Of Eén hefdeel geopend en wegverkeer gestremd
 | Stremming | Beide doorvaart delen zijn gestremd voor scheepvaart
Spijkenisserbrug: Hinder vormen tijdens renovatie

## Slide 31
2 maanden
1 week
3 maanden
3 weken
2 maanden
2 weken
In gebruik namen
FASE 1
Fase 3
Fase 5
FASE 2
FASE 4
FASE 6
Wegverkeer
Scheepvaart
Spijkenisserbrug: Ombouwplan met verkeersimpact [LET OP: op basis van huidige inschatting]
Beide hefdelen beschikbaar
Westelijk hefdeel beschikbaar
Oostelijk hefdeel beschikbaar
Beide hefdelen beschikbaar

## Slide 32: Fase 2 + duur + hinderverwachting*
* Deze werkzaamheden zijn geen volledige weergave
Deelinstallatie | Werkfase | Uren totaal fase | werkzaamheden X voor: Let op, alleen werkzaamheden met invloed weg/vaarweg in schema. | Stremming voor:
09 verwerkingseenheid bestaande brug -A | 2 | 28 | Opsplitsen van de hefdelen (oostelijk deel afkoppelen) (8 uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
 |  |  | Inbedrijfstellen van Westelijk hefdeel na afkoppeling hefdeel oost (8 uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
 |  |  | SIT testen (4 uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
 |  |  | SIT acceptatie (4 uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
 |  |  | SIT operatie (4 uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
10 bediening algemeen bestaand | 2 | 2 | Opsplitsen van de hefdelen (oostelijk deel afkoppelen (2 uur) | Hinder wegverkeer en scheepvaart
Totaal: |  | 30 |  | Totale stremming wegverkeer: 30 uur Totale stremming scheepvaart: 30 uur Totale hinder wegverkeer: 2 uur Totale hinder scheepvaart: 2 uur

## Slide 33: Fase 4 + duur + hinderverwachting (1/2)*
* Deze werkzaamheden zijn geen volledige weergave
Deelinstallatie | Werkfase | Uren totaal fase | werkzaamheden X voor: Let op, alleen werkzaamheden met invloed weg/vaarweg in schema. | Stremming voor:
09 Nieuwe 3BB installatie | 4 | 48 | Aansluiten van 3B op het Oostelijk hefdeel (gesepareerd) (8 uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
 |  |  | Installaties IBS en testen SAT (oost) (16 uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
 |  |  | ISAT operatie testen (oost) (16 uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
 |  |  | Ingebruik nemen van het Oostelijk deel met 3B besturing, incl LVS ASB WWS MTM enz (8uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
50 Landverkeerseinen VWS-LVS | 4 | 24 | Overzetten naar de nieuwe besturing 3B (voorkeur is om nwe LVS/VWS op nieuwe besturing) (8 uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
 |  |  | ISAT testen (VWS/LVS) (16 uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
51 Afsluitbomen ASB | 4 | 24 | Overzetten van bestaande naar de nieuwe besturing 3B | Stremming wegverkeer en scheepvaart
 |  |  | ISAT en SIT Testen van de nieuwe ASB aan 3B | Stremming wegverkeer
52 Scheepvaartseinen SVS | 4 | 16 | ISAT Overzetten naar de nieuwe besturing 3B Oost | Hinder scheepvaart en stremming wegverkeer

## Slide 34: Fase 4 + duur + hinderverwachting (2/2)*
* Deze werkzaamheden zijn geen volledige weergave
Deelinstallatie | Werkfase | Uren totaal fase | werkzaamheden X voor: Let op, alleen werkzaamheden met invloed weg/vaarweg in schema. | Stremming voor:
53 Aandrijving oost | 4 | 40 | ISAT (nieuwe besturing) van de LVF's van oostelijk deel (40 uur) | Stremming wegverkeer en hinder scheepvaart
53 Aandrijving west | 4 | 40 | ISAT van de LVF's van wetselijk deel (mogelijk met een 2e 3B unit om paralele te kunnen werken) | Stremming wegverkeer en hinder scheepvaart
67 transmissiesysteem | 4 | 48 | Overzetten naar de nieuwe besturing 3B op oostelijke deel | Hinder scheepvaart
80 Bedieningstableau / lessenaars ORBB nieuw | 4 | 4 | ISAT van de ORBB bedienplek t.b.v. onderhoud | Stremming wegverkeer en scheepvaart
Integratie met Rhoon | 4 | 168 | Integratie van de nieuwe besturing in de ORBB-VC Rhoon met 3B | Hinder wegverkeer en scheepvaart
Totaal: |  | 412 |  | Totale stremming wegverkeer: 180 uur Totale stremming scheepvaart: 100 uur Totale hinder wegverkeer: 168 Totale hinder scheepvaart: 312

## Slide 35: Fase 6 + duur + hinderverwachting*
* Deze werkzaamheden zijn geen volledige weergave
Deelinstallatie | Werkfase | Uren totaal fase | werkzaamheden X voor: Let op, alleen werkzaamheden met invloed weg/vaarweg in schema. | Stremming voor:
09 Nieuwe 3BB installatie | 6 | 48 | Aansluiten van 3B op het Westelijk hefdeel (in com. Oost) (8 uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
 |  |  | Installaties IBS en testen SAT (oost en west) (16 uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
 |  |  | ISAT-SIT/ SITO operatie testen (oost en west) (16 uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
 |  |  | Ingebruik nemen van het gecombineerde Oostelijk/Westelijke deel met 3B besturing (8 uur) | Stremming wegverkeer en scheepvaart
09 Centrale verwerkingseenheid bestaand brug -B | 6 | 24 | Verwijderen van de oude verwerkingseenheid westelijk deel (24 uur) | Hinder scheepvaart
52 Scheepvaartseinen SVS | 6 | 16 | ISAT en SIT Testen van de nieuwe SVS aan 3B Oost en West (16 uur) | Stremming scheepvaart
54 Pijlkruis signalering (wisselstrook) VRI | 6 | 4 | Testen van de nieuwe software ISAT-SIT | Stremming wegverkeer
Integratie met Rhoon | 6 | 84 | Integratie van de nieuwe besturing in de ORBB-VC Rhoon met 3B van west | Hinder wegverkeer en hinder scheepvaart
Totaal |  | 176 |  | Totale stremming wegverkeer: 52 uur Totale stremming scheepvaart: 64 uur Totale hinder wegverkeer: 84 uur Totale hinder scheepvaart: 108 uur

## Slide 36: Samenvattend*
Totale stremming wegverkeer: 262 uur
Totale stremming scheepvaart: 194 uur
Totale hinder wegverkeer: 254 uur
Totale hinder scheepvaart: 422 uur
NB: uren zonder efficiëntie slag in volgorde uitvoering en toedeling
*Deze werkzaamheden zijn geen volledige weergave

## Slide 37: Uitgangspunten Scenario’s
De uitgangspunten voor de weg zijn:
De ochtendspitsperiode duurt van 6:00 tot 9:00.
De avondspitsperiode duurt van 16:00 tot 19:00.
Het weekend kent geen spitsperioden.
De Spijkenisserbrug heeft een belangrijke functie ten aanzien van de bereikbaarheid van Voorne Putten en derhalve dient de brug bij voorkeur beschikbaar te zijn voor wegverkeer in de spitsen.
De uitgangspunten voor de vaarweg zijn:
Er zijn twee getijdepoorten per dag.
Een getijdepoort duurt gemiddeld genomen 4 uur.
De Oude Maas heeft een belangrijke functie voor de scheepvaart en derhalve dienen bij voorkeur beide getijdepoorten beschikbaar te zijn voor de scheepvaart.

## Slide 38: 13.00 Welkomstwoord/Inleiding/Procedure van marktconsultatie toelichting 13.10 Voorstellen RWS en partijen 13.25 Toelichting projecten cluster B-Bruggen 13.30 Toelichting technische scope en ombouw 13.45 Toelichting Hinderverwachtingen en bereikbaarheidsscenario’s 14.00 Toelichting Break-outrooms en scenario’s 14.05 1e ronde break-outrooms (2 scenario’s, 2 rooms naast elkaar) 15.00 Pauze 15.10 Plenair terugkoppeling per groep 10 min 15.30 2e ronde break-outrooms (samenstelling groep blijft gelijk, ander scenario, 2 rooms naast elkaar) 16.25 Plenair terugkoppeling per groep 10 min 16.45 Afronding en vervolgafspraken 17.00 Einde

## Slide 39: Scenario break-out rooms
Scenario 1:
De vaarweg is beschikbaar tijdens de eerste getijpoort, de weg is minimaal beschikbaar tijdens de avondspits.
Toelichting:
In dit hinderscenario wordt de weg tenminste beschikbaar gehouden tijdens de avondspits en de vaarweg tenminste tijdens de eerste getijdepoort. De overlap tussen beide is minimaal, met uitzondering van een klein aantal momenten in het jaar.

## Slide 40: Scenario break-out rooms
Scenario 2:
De vaarweg is alternerend beschikbaar met één alternerende getijdepoort per dag, de weg is minimaal beschikbaar in de avondspits.
Toelichting:
In dit hinderscenario wordt de weg tenminste beschikbaar gehouden tijdens de avondspitsperiode en voor de vaarweg een alternerende getijdepoort gekozen. Daarbij zal er gedurende een werkweek op een aantal dagen overlap zijn tussen beide.

## Slide 41: Vragen t.b.v. scenario’s
Is het ombouwplan maakbaar binnen voorgelegd scenario?
Waar is technisch nog winst te behalen waardoor het maakbaar wordt?
Waar is hinder-technisch nog winst te behalen waardoor het maakbaar wordt?
Hoe kun je weekenden en vakanties ten gunste van je realisatie benutten?
Is realisatie binnen ¾ jaar haalbaar binnen gestelde scenario’s, realisatie 2024 gereed?

## Slide 42: 13.00 Welkomstwoord/Inleiding/Procedure van marktconsultatie toelichting 13.10 Voorstellen RWS en partijen 13.25 Toelichting projecten cluster B-Bruggen 13.30 Toelichting technische scope en ombouw 13.45 Toelichting Hinderverwachtingen en bereikbaarheidsscenario’s 14.00 Toelichting Break-outrooms en scenario’s 14.05 1e ronde break-outrooms (2 scenario’s, 2 rooms naast elkaar) 15.00 Pauze 15.10 Plenair terugkoppeling per groep 10 min 15.30 2e ronde break-outrooms (samenstelling groep blijft gelijk, ander scenario, 2 rooms naast elkaar) 16.25 Plenair terugkoppeling per groep 10 min 16.45 Afronding en vervolgafspraken 17.00 Einde