## Slide 1
Ca 15 % van een te maaien gebied laten staan
Mag ook in meerdere delen, minimaal 10m2 per vak
Bij voorkeur in zonnige delen, liever niet onder bomen
bloemrijke delen voor een deel meemaaien, niet altijd laten staan
Niet in hele dunne stroken
Mag in allerlei vormen
Indien mogelijk over gradient verdelen
Niet tegen verharding of op uitzichthoeken
© Frank Verhagen
Bijlage gefaseerd maaien

## Slide 2
Besteksteksten bij gefaseerd maaien:
51 02 34 Ecologisch beheer
14 Behalve bij sinusmaaien dient op alle te maaien locaties ca 15% van het te maaien oppervlak te worden overgeslagen tbv flora en fauna conform bijlage "kaart gefaseerd maaien".
15 Meest bloemrijke en/of schrale deel van de vegetatie sparen, zonder opslag of ruigte kruiden.
16 Exacte vorm en locatie van te sparen deel/delen door de maaier ter plaatse te bepalen, vakken mogen aaneengesloten of verspreid over het gebied worden gekozen. Minimaal oppervlak per vlak is 10 m2
17 Bij percelen die grenzen aan verharding dient tenminste de eerste 1,5 meter vanaf de verharding gemaaid te worden.
18 Houtige opslag dient altijd gemaaid te worden. Alle eenjarige houtige opslag en houtige opslag tot 3 cm diameter op maaihoogte dient gemaaid te worden
19 Ruigtekruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, brandnetel, berenklauw en braam dienen altijd gemaaid te worden.
20 Alle randen van percelen maaien tot aan perceelsgrens, vakken die volgens de 15%-regeling, conform lid 14, worden overgeslagen mogen niet binnen 3 meter van de perceelsgrens van een te maaien perceel liggen.
51 02 35 Natuurbeschermingswet
01 Uitvoering van werkzaamheden mag nooit in strijd zijn met bepalingen uit de natuurbeschermingswet.
02 Indien de aannemer het vermoeden heeft dat uitvoering strijdig is met de natuurbeschermingswet
dient hij dit voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij de directie