## Slide 1: Civiele Techniek VenR Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever
Dick Schaafsma
9 maart 2022

## Slide 2
Civiele Techniek
Onderbouw en Fundering
Niet vergeten:
Zowel de aanbrugpijler als de middenpijler zijn
van opgaand betonwerk, uit 1930,
gefundeerd op staal.
Het opgaand betonwerk is voor het overgrote
deel ongewapend. Een uitzondering hierop zijn:
  • Funderingsplaten (uit 1930)
  • Dekplaat middenpijler (uit 1970)
  • Platen in de aanbruggen (uit 1930)
  • De grondkering in de aanbrug
  • Puntstukken aanbrug dekplaat
Het brugdek van de aanbruggen wordt gevormd door
betonnen platen. Deze zijn van massief gewapend beton.
De platen hebben een constructiehoogte van 0,55 m.
Boven op de betonplaten ligt een grondpakket met
daarop het wegdek.

## Slide 3
Civiele Techniek
Onderbouw en Fundering
Niet vergeten:
Zowel de aanbrugpijler als de middenpijler zijn stammen uit 1930 en zijn in den droge gemaakt.
Op dit moment liggen de draaibruggen bij Den Oever buitengaats, dus aan de kant van de Waddenzee en zijn onderhevig aan de elementen van de Waddenzee.
Omdat de draaibruggen oorspronkelijk niet zijn ontworpen op aanvaarbelastingen lijkt het aanbrengen van extra keringen niet overbodig. Maar, omdat het hele gebied tussen de buitenkanten van de middenpijlers en aanbruggen lijkt te zijn geplaveid met betonblokken van 50 cm dik, is dit niet eenvoudig.

## Slide 4
Civiele Techniek
Onderbouw en Fundering
Niet vergeten:
Zowel de aanbrugpijler als de middenpijler zijn
van opgaand betonwerk, uit 1930, gefundeerd op staal.
De middenpijler bestaat uit een funderingsplaat met daarop een massief ongewapende opstort. De funderingsplaat heeft een constructiehoogte van 1,40 m en is 10,80 m vierkant.
De funderingsplaat is gefundeerd op de bovenkant van een laag keileem van ongeveer 5 meter dik.
Dit maakt vooral de middenpijler gevoelig voor zettingen, die weer van invloed zijn op de toleranties van de draaibruggen.
KEILEEM

## Slide 5
Niet vergeten:
Zowel de aanbrugpijler als de middenpijler zijn in 1959 en 1976 flink aangepast.
Van de middenpijler is de bovenplaat geheel gereviseerd.
De aanbruggen zijn verlengd en de keerwandjes zijn voorzien van ankerstaven. Tevens is oplegstrook voor de draaibruggen aangepast.
Civiele Techniek
Onderbouw en Fundering