## Slide 1: Haringvlietsluizen: variabel onderhoud W-delen
3 November 2022

## Slide 2
Programma
Wie is wie
Terugkijken
Haringvlietsluizen in het kort
Scope
Contract en aanbesteding
Rondleiding
Lunch
TM+CM sessies
RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

## Slide 3: Haringvlietsluizen complex

## Slide 4: Historie en omgeving
Gebouwd tussen 1956-1970
1 km lang
17 spuiopeningen
34 schuiven 56,5 m breed
Rijksmonument sinds 2017
Stormvloedkering
Goereesesluis voor scheepvaart
RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

## Slide 5: Functies van de Haringvlietsluizen
  Het achterland beschermen tegen hoog zeewater.
  Het keren van zeewater en spuien van rivierwater.
  Waterpeilbeheer tot aan Moerdijk (minimale waterstand van +0 NAP).
RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

## Slide 6: Project ambities
Veiligheid
  Geen ongevallen
Kwaliteit
  In 2035 zo goed als nieuw
  Tevreden stakeholders
Voorspelbaarheid
  Het project wil voorspelbaar zijn, in tijd en geld. Richting Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

## Slide 7
Scope

## Slide 8: Objecten
Spuischuiven (34X)
Hydrauliek systeem (68x)
Draaipunten smeersysteem (272x oliesmeersysteem en 204x vetsmeersysteem)
Vis- en zoutriolen (1xVisriool en 2xzoutriool)
Bewegingswerk (2 per visriool en 2 per zoutriool)
Schuiven (2 per visriool en 2 per zoutriool)
Persluchtsysteem (1x)
Machinekamer (36x)
Staal (2 per visriool en 2 per zoutriool)
Beton

## Slide 9: Scope (1): hydrauliek systeem
Ontwerpen en vervangen: hydrauliek leidingwerk;
Vervangen: Hydrauliek olie, cilinderstangpakkingen;
Herstel: verflaag;
Machineveiligheid: plaatsen afschermingen, reductie geluidsniveau;
Inspectie: hydrauliek reservoir, kleppenblok, pompaggregaat, cilinderstang en leiwiel;
Smart sensoring: monitoring oriëntatie van cilinderstang (bepaling slijtage cilinderbussen);
MTTF en UGT-berekeningen bewegende delen (bewegende delen schuif);

## Slide 10: Scope (2): draaipunten smeersysteem
Scope:
Verbeteren en vervangen olie smeersysteem C en D;
Vervangen leidingwerk, chroom VI houdende verflaag en asbesthoudende pakkingen oliepotjes; oliesmeersysteem B’ en G;
Vervangen smeervet draaipunten B, E en F;
Vervangen stopbuspakking en smeerolie draaipunten B’, C, D en G;
C
D
G
A
B
C
D
F
G
B’
E
B en B’

## Slide 11: Scope(3): perslucht systeem
Ontwerpen en vervangen persluchtsysteem;
Benodigde aanpassingen SCADA systeem doorvoeren.
Concept ontwerp
Huidige persluchtsysteem

## Slide 12: Scope (4) machinekamer
Herstel: tegelwerk, wanden, kit;
Vervangen: geleidingswielen stofhoezen, deksels kabelgoten;
Machineveiligheid: trappen en leuningen;
Verven: wanden en plafond;
Verwijderen: loze leidingen

## Slide 13: Scope (5a) Vis- en zoutriolen

## Slide 14: Scope (5b): Vis- en zoutriolen
Vervanging: conservering schuiven, Anodes op schuif, rubber afdichtingen op schuiven, geleidingsblokken op schuiven, bouten, Tandwielkast olie, oliepompen aandrukrollen;
Revisie: verbinding tandheugel - A-frame, verbinding A-frame – schuif;
Herstel: betonnen sponning
Machineveiligheid: afschermen beknellingspunten bewegende delen;
Inspectie: Stalen delen, rubberen afdichtingen, anodes, geleidingsblokken, tandwielkasten, tandheugel, betonnen koker (chloride bepaling); betonnen sponning;

## Slide 15: Planning en mijlpalen
Activiteit | Data
Kad 95% | Feb 2023
Gate markt | Mar/apr 2023
Publicatie | Mei/jun 2023
Indienen trechteringsproduct | sep 2023
Extra schouwen? (NTB) | 
Dialoogrondes | Okt 2023
Extra schouwen? (NTB) | 
Uiterste inschrijving | Q4 2023
Gunning | Jan 2023

## Slide 16: Aanbestedings methode
Aanbestedingsprocedure | Concurrentiegerichte dialoog light
Contractvorm | Design & Construct (voornemens) wel veel voorgeschreven Enkele ontwerpactiviteiten

## Slide 17: EMVI / BPKV en trechteringsproduct
Concept: (het inkoopplan wordt op dit moment november 2022 dieper uitgewerkt)
Doelstellingen voor 2 criteria:
Continu verbeteren in de uitvoering
  Wat wordt er door ON verwacht van OG
  Flexibiliteit en omgang met onvoorziene omstandigheden
  Continu verbeteren en issues verminderen
  Borging van kennis
Toekomst gericht - Trechteringsproduct
  Minimaliseren van de onderhoudskosten binnen de gestelde levensduur
  Aantoonbaarheid van robuuste kwaliteit en oplossingen

## Slide 18: Rondleiding in de kering
Twee groepen
PBM’s

## Slide 19: Vragen?