## Slide 1: Subsessie 1: Techniek

## Slide 2: Onderwerpen techniek
Vragen naar aanleiding van bezichtiging
Planning werkzaamheden uitvoering
Beheersing risico’s
CE-verklaring/ Machineveiligheid
Uitvoeringswijze (veiligheid)

## Slide 3: Techniek: Planning werkzaamheden
Uitgangspunten:
  Kwaliteit gaat voor uitvoeringstijd
  Beschikbaarheid kering: werken aan twee openingen tegelijk
  Voorbereidingstijd na gunning
  Uitvoering

## Slide 4: Scope objecten
Spuischuiven (34X)
Hydrauliek systeem (68x)
Draaipunten smeersysteem (272x oliesmeersysteem en 204x vetsmeersysteem)
Vis- en zoutriolen (1xVisriool en 2xzoutriool)
Bewegingswerk (2 per visriool en 2 per zoutriool)
Schuiven (2 per visriool en 2 per zoutriool)
Persluchtsysteem (1x)
Machinekamer (36x)
Staal (2 per visriool en 2 per zoutriool)
Beton

## Slide 5: Beheersing risico’s
Aantoonbaarheid ontwerp luchtsysteem
  Balgen rivierzijde functioneel, zeezijde niet

## Slide 6: CE verklaring/ machineveiligheid
Uitgangspunt Rijkswaterstaat:
  In 2030 moeten alle machines CE gekeurd zijn
  2b verklaring op hydraulische installatie
  2b op persluchtvoorziening
  2b op zout/visriool installatie
  N.B. bediening en besturing niet in scope

## Slide 7: Uitvoeringswijze/ veiligheid
Uitvoering aan draaipunten middels sky-acces

## Slide 8: Scope (1): hydrauliek systeem
Ontwerpen en vervangen: hydrauliek leidingwerk;
Vervangen: Hydrauliek olie, cilinderstangpakkingen;
Herstel: verflaag;
Machineveiligheid: plaatsen afschermingen, reductie geluidsniveau;
Inspectie: hydrauliek reservoir, kleppenblok, pompaggregaat, cilinderstang en leiwiel;
Smart sensoring: monitoring orientatie van cilinderstang (bepaling slijtage cilinderbussen);
MTTF en UGT-berekeningen bewegende delen (bewegende delen schuif);

## Slide 9: Scope (2): draaipunten smeersysteem
Scope:
Verbeteren en vervangen olie smeersysteem C en D;
Vervangen leidingwerk, chrome VI houdende verflaag en asbesthoudende pakkingen oliepotjes; oliesmeersysteem B’ en G;
Vervangen smeervet draaipunten B, E en F;
Vervangen stopbuspakking en smeerolie draaipunten B’, C, D en G;
C
D
G
A
B
C
D
F
G
B’
E
B en B’

## Slide 10: Scope(3):perslucht systeem
Ontwerpen en vervangen persluchtsysteem;
Benodigde aanpassingen SCADA systeem doorvoeren.
Concept ontwerp
Huidige persluchtsysteem

## Slide 11: Scope (4) machinekamer
Herstel: tegelwerk, wanden, kit;
Vervangen: geleidingswielen stofhoezen, deksels kabelgoten;
Machineveiligheid: trappen en leuningen;
Verven: wanden en plafond;
Verwijderen: loze leidingen

## Slide 12: Scope (5): Vis- en zoutriolen
Vervanging: conservering schuiven, Anodes op schuif, rubber afdichtingen op schuiven, geleidingsblokken op schuiven, bouten, Tandwielkast olie, oliepompen aandrukrollen;
Revisie: verbinding tandheugel - A-frame, verbinding A-frame – schuif;
Herstel: betonnen sponning
Machineveiligheid: afschermen beknellingspunten bewegende delen;
Inspectie: Stalen delen, rubberen afdichtingen, anodes, geleidingsblokken, tandwielkasten, tandheugel, betonnen koker (chloride bepaling); betonnen sponning;

## Slide 13: Subsessie 1: Contract

## Slide 14: Onderwerpen contract
Aanbesteden / schouwen
Informatievoorziening
  Logistiek
  Areaal gegevens
Duurzaamheid