## Slide 1
Aanbesteding ANPR-camera’s
Versie 20240621
Locatieplan

## Slide 2
In deze bijlage zijn de ingangen naar de zero-emissiezone en Oliemolensingel opgenomen. De te vervangen camera’s in de van Berckelstraat zullen op dezelfde plek als de huidige komen te staan. In dit document vragen wij de inschrijver aan te geven wat de beste oplossing voor de camerapositie is voor het handhaven van de betreffende voertuigen.
U dient een beschrijving op te nemen van de beste opstelling per locatie met daarin de toelichting waarom tot de locatie is gekomen, met het oog op de pakkans en de inpassing van de cameramast in de omgeving.
Het monteren van de ANPR-camera op bestaande OVL-masten is toegestaan mits wordt voldaan aan de voorwaarden. Zie hiervoor de volgende pagina. Het monteren van ANPR-camera’s op zweepmasten en portalen voor VRI-camera’s is tevens toegestaan.
Inleiding

## Slide 3
De bestaande lichtmast is geschikt voor het dragen van de ANPR camera.
Het aanbrengen van een camera dient te gebeuren met een tijdelijke verbinding die eenvoudig is te verwijderen zonder rest schade aan de lichtmast . Deze bevestiging mag niet geboord of geschroefd zijn.
Tussen de camera en de coating van de lichtmast is een rubber band aangebracht om beschadiging aan de lichtmast te voorkomen.
De randen van een kabelgat in de lichtmast zijn zodanig afgewerkt dat deze geen kabel kunnen beschadigen.
De randen van een geboord gat rond en glad en voorzien van een corrosiebescherming.
De kabelinvoer dient voorzien te zijn van een kunststof wartel waardoor er geen vochtintreding mogelijk is.
Na het verwijderen van het aangebrachte object dient er een afdichting aanwezig te zijn doormiddel van een blindwartel
Er mag alleen een kabel t.b.v. voeding in de lichtmast worden ingevoerd, geen enkele toegevoegde objecten of accessoires is toegestaan.
De montage van de afgaande bekabeling mag enkel worden uitgevoerd door een bij Enexis gemandateerde partij. Tevoren dienen de certificering en aanwijzingen te zijn overlegd met de beheerder van de openbare verlichting. Na schriftelijk akkoord. Het is mogelijk dat het zegelrecht hier ook toe behoort. De vaste onderhoud aannemer van de openbare verlichting beschikt over deze mandatering. Er kan gekozen worden om deze in te huren voor montage van de voedingskabel.
Als er blijkt dat er door een gebrek aan de camera een storing optreed aan de openbare verlichting heeft de beheerder het recht om de camera af te koppelen. Alle daaruit gevloeide kosten zijn voor de concessiehouder van de ANPR camera's. De beheerder heeft geen enkele verantwoording hierin.
Als blijkt dat er door externe factoren een gebrek is opgetreden aan de camera heeft de beheerder van de openbare verlichting hier geen enkele verantwoording.
De hoogte van de camera voldoet aan wettelijk gestelde eisen van minimale toepaste hoogte.
De hoogte en gewicht van de het accupakket voldoet aan wettelijk gestelde eisen minimale toegepaste hoogte 2,5mtr
Het geheel van camera en accupakket mag niet meer wegen dan 10kg
De aanwezige verkeersborden mogen niet verplaatst of verwijderd te worden.
De locatie, mutatie en beheerder gegevens dienen tevoren kenbaar gemaakt te worden.
De maximale belasting is 3 Ampère voor het geheel van camera en accupakket
Eisen aan gebruik OVL voor ANPR

## Slide 4
          We vragen inschrijvers om Opdrachtgever te adviseren over de te kiezen locaties voor handhaving van de Oliemolensingel en milieuzone/zero-emissiezone.
          De cameralocaties voor de van Berckelstraat zijn reeds vastgelegd.
          = Zero-emissiezone (11 stuks)
          = Oliemolensingel (1 stuk)
          = van Berckelstraat (2 stuks)
Algemeen overzicht

## Slide 5
Overzicht locaties
Locatienummer | Straatnaam | Regime | Bord (incl. onderbord) | 
1 | Stationstunnel | Zero-emissiezone | C22c & C22c1 | 
2 | Veemarktweg | Zero-emissiezone | C22c & C22c1 | 
3 | Orthenseweg | Zero-emissiezone | C22c & C22c1 | 
4 | Citadellaan | Zero-emissiezone | C22c & C22c1 | 
5 | Van Berckelstraat | Zero-emissiezone | C22c & C22c1 | 
6 | Hinthamereinde | Zero-emissiezone | C22c & C22c1 | 
7 | Zuid-Willemsvaart | Zero-emissiezone | C22c & C22c1 | 
8 | Hekellaan | Zero-emissiezone | C22c & C22c1 | 
9 | Pettelaarsweg | Zero-emissiezone | C22c & C22c1 | 
10 | Heetmanplein | Zero-emissiezone | C22c & C22c1 | 
11 | Koningsweg | Zero-emissiezone | C22c & C22c1 | 
12 | Oliemolensingel | Geslotenverklaring | C01 & OB52 | 

## Slide 6
1. Stationstunnel
Zero-emissiezone

## Slide 7
Locatie 1: Toelichting inschrijver

## Slide 8
2. Veemarktweg
Zero-emissiezone

## Slide 9
Locatie 2: Toelichting inschrijver

## Slide 10
3. Orthenseweg
Zero-emissiezone

## Slide 11
Locatie 3: Toelichting inschrijver

## Slide 12
4. Citadellaan
Zero-emissiezone

## Slide 13
Locatie 4: Toelichting inschrijver

## Slide 14
5. Van Berckelstraat
Zero-emissiezone

## Slide 15
Locatie 5: Toelichting inschrijver

## Slide 16
6. Hinthamereinde
Zero-emissiezone

## Slide 17
Locatie 6: Toelichting inschrijver

## Slide 18
7. Zuid Willemsvaart
Zero-emissiezone

## Slide 19
Locatie 7: Toelichting inschrijver

## Slide 20
8. Hekellaan
Zero-emissiezone

## Slide 21
Locatie 8: Toelichting inschrijver

## Slide 22
9. Pettelaarsweg
Zero-emissiezone

## Slide 23
Locatie 9: Toelichting inschrijver

## Slide 24
10. Heetmanplein
Zero-emissiezone

## Slide 25
Locatie 10: Toelichting inschrijver

## Slide 26
11. Koningsweg
Zero-emissiezone

## Slide 27
Locatie 11: Toelichting inschrijver

## Slide 28
12. Oliemolensingel
Geslotenverklaring, uitgezonderd fietsers

## Slide 29
12. Oliemolensingel
Geslotenverklaring, uitgezonderd fietsers

## Slide 30
Locatie 12: Toelichting inschrijver