## Slide 1: Marktverkenning
Isolatie- / bescherming jassen

## Slide 2: Agenda
Aanleiding
Belangrijke bevindingen
Wettelijke normen/eisen
Type oplossingen

## Slide 3: Aanleiding
Nieuw contract / oplossingsrichting:
Het huidige contract van het overgrote deel van de in gebruik zijnde isolatiejassen (afname 2024 ca 375.000 stuks) wil Erasmus MC Europees aanbesteden. Een isolatiejas, die de drager beschermt tegen transfer van micro-organismen naar zichzelf, naar andere medewerkers en naar andere patiënten op verpleegafdelingen, poliklinieken en functieafdelingen.
Kern vraag:
Welke type oplossingen zijn er en wat is impact van elke oplossing op onderstaande aspecten:

## Slide 4: Belangrijke bevindingen Erasmus MC
UNIP
Protocol intended use richtlijn Unit Infectie Preventie:
  Elke keer bij betreden van kamer waar isolatiejas nodig is jas aantrekken
  Jas slechts 1-malig gebruiken
  Hergebruik is niet toegestaan! ​
Isolatiejassen vallen onder EURAL 180104, d.w.z. dat recyclen is toegestaan. Tenzij patiënten besmet zijn met ADR-A micro-organisme, in dat geval is afvoer via SZA essentieel. ​
Afval en logistiek
Inzamelen t.b.v. recycling kan alleen met jassen die
  Uit één soort materiaal bestaan
  Of ontdaan zijn van niet te recyclen materialen
Recycling betekent
  Apart inzamelen jassen op de afdeling met evt. extra handeling om niet recyclebare materialen te verwijderen
NB: De inzamelruimte voor recycling is beperkt qua beschikbare ruimte voor containers
Re-usable
Geen afval maar cyclus van gebruik-inzamelen- vervoeren- wassen- (impregneren) - vervoeren- verdelen – gebruiken
Impregneren na 75-100 wasbeurten – hierbij komen pfas chemicaliën vrij
Na afschrijving van de jas gaan deze bij wasserij naar een coöperatie die de materialen weer verwerkt.
Ca 1100 jassen dagelijks in gebruik  3300 jassen minimaal aan te schaffen ( gebruik- wasproces-voorraad) volume nntb in overleg met wasserij

## Slide 5: Wettelijke normen/eisen
1. Beschermende kleding heeft een CE-markering volgens de Europese Verordening persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) 2016/425.
2. Beschermende kleding dient te voldoen aan de volgende normen:
• NEN-EN 14126: 2003. Deze norm beschrijft de algemene eisen en testprocedures voor de doorlaatbaarheid van infectieuze agentia (en ook chemicaliën)
• NEN-ISO 16603/ 16604. Deze norm beschrijft de doorlaatbaarheid van infectieuze agentia bij een bepaalde hydrostatische druk
• NEN-ISO 6 22610. Deze norm beschrijft de doorlaatbaarheid van infectieuze agentia via vocht
• ISO/DIS 22611. Deze norm beschrijft de doorlaatbaarheid van infectieuze agentia via kleine druppels (aerosolen)
• NEN-9 EN-ISO 22612. Deze norm beschrijft de doorlaatbaarheid van infectieuze agentia via vaste deeltjes
3. Vanuit deze normen zijn er verschillende typen schorten/beschermende kleding geclassificeerd. (tabel 1.1 en 1.2) In rood zijn de eisen omcirkeld die Erasmus MC stelt.
4. Naast deze normen/eisen is spatbestendigheid essentieel.

## Slide 6: Type oplossingen
Niet gebruiken waar niet nodig – “Goed Gebruik Isolatiejassen”
Disposable jassen “as is“
Disposable jassen “aantoonbaar veel duurzamer variant”
Re-usable jassen
Alternatieve oplossing